## Slide 1
高校共享道路慢行主体的安全认知偏差与行为引导研究
研究脉络
研究内容
研究方法
特
征
识
别
高校共享道路
交通冲突特征识别
民族志
访谈法
问卷调研法
模
型
构
建
共享道路冲突主体
安全认知与行为意图
作用机理研究
文献研究法
问卷调研法
实证分析法
需
求
识
别
共享道路交通冲突主体
认知偏差与需求分析
问卷调研法
访谈法
实证分析法
策
略
生
成
高校共享道路
安全引导策略
生成与验证
问卷调研法
实证研究法
冲突热点区域
冲突行为类型
冲突热点区域的交通环境特征
数据整理与归纳
高校共享道路交通冲突热点区域环境特征
共享道路冲突主体感知安全数据收集
行为意图要素集
共享道路冲突主体的行为决策模型
客观交通环境特征
主观决策行为要素
数据整理与归纳
高校共享道路安全引导系统需求清单
认知偏差测度 → 设计需求转化
共享道路安全引导策略
高校共享道路安全引导系统设计原型
评估
面向设计原型的可用性评估
优
化
与
迭
代
阶段性成果
过程性输出
研究工作
成果向下一子任务的输入
优化与迭代回路
图1 本课题技术路线图
四项子任务依“特征识别—模型构建—需求识别—策略生成”逐级供给

## Slide 2
图5
行人行为决策模型
多群组结构方程分析（行人组）；有效问卷 232 份，8 个潜变量、43 个观测题项；路径系数取自表23，R² 取自 4.2.4 节
核心传导链
显著路径
不显著路径
R² 解释力
*** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 n.s. 不显著
0.487***
0.516***
0.378***
0.167**
0.287***
0.158**
0.134*
0.094 n.s.
0.072 n.s.
主观规范
SN
过往冲突经历
PCE
风险感知
RP
安全态度
AT
R² 26.6%
行为意图
BI
R² 52.3%
感知易用性
PEU
知觉行为控制
PBC
R² 8.2%
感知有用性
PU
构念释义
名称、代码与定义照录表14《高校共享道路交通安全行为要素表》，序号同表14
1
AT
安全态度
个体对交通安全重要性的总体评判
2
SN
主观规范
个体所感知到的来自重要他人的行为期望
3
PBC
知觉行为控制
体现个体对执行安全行为的自我效能感
4
PU
感知有用性
个体认为遵守交通规则对保障安全的有效程度
5
PEU
感知易用性
个体认为执行安全行为的便利程度
6
RP
风险感知
对潜在交通危险的主观评估
7
PCE
过往冲突经历
反映个体的直接或间接事故经验
8
BI
行为意图
作为因变量用于预测实际行为
行人以“过往冲突经历→风险感知→安全态度→行为意图”为主导传导链，安全态度对行为意图的路径系数达 0.378（p<0.001），模型对行为意图的解释力为 52.3%。
图5 行人行为决策模型
两组路径系数的组间差异经 z 检验，核心路径均达显著（见表23）

## Slide 3
图6
骑行者行为决策模型
多群组结构方程分析（骑行者组）；有效问卷 232 份，8 个潜变量、43 个观测题项；路径系数取自表23，R² 取自 4.2.4 节
核心传导链
显著路径
不显著路径
R² 解释力
*** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 n.s. 不显著
0.538***
0.342***
0.196***
0.145**
0.456***
0.324***
0.149**
0.081 n.s.
0.065 n.s.
主观规范
SN
过往冲突经历
PCE
风险感知
RP
安全态度
AT
R² 11.7%
行为意图
BI
R² 44.8%
感知易用性
PEU
知觉行为控制
PBC
R² 20.8%
感知有用性
PU
构念释义
名称、代码与定义照录表14《高校共享道路交通安全行为要素表》，序号同表14
1
AT
安全态度
个体对交通安全重要性的总体评判
2
SN
主观规范
个体所感知到的来自重要他人的行为期望
3
PBC
知觉行为控制
体现个体对执行安全行为的自我效能感
4
PU
感知有用性
个体认为遵守交通规则对保障安全的有效程度
5
PEU
感知易用性
个体认为执行安全行为的便利程度
6
RP
风险感知
对潜在交通危险的主观评估
7
PCE
过往冲突经历
反映个体的直接或间接事故经验
8
BI
行为意图
作为因变量用于预测实际行为
骑行者以“感知易用性→知觉行为控制→行为意图”为主导传导链，知觉行为控制对行为意图的路径系数达 0.324（p<0.001），模型对行为意图的解释力为 44.8%。
图6 骑行者行为决策模型
两组路径系数的组间差异经 z 检验，核心路径均达显著（见表23）

## Slide 4
图8
高校共享道路安全引导系统需求清单
基于 86 份 Kano 问卷，共 14 项需求，分为基本／期望／兴奋三类；需求项、系数与优先级照录表34，各类内部次序同表34
基本需求
Must-be
P0
4项
不满足即引发不满，满足亦不显著提升满意度
清晰的路权划分
P0
−0.89
0.32
交叉口冲突标注
P0
−0.85
0.28
夜间可见性保障
P0
−0.82
0.35
标识适配性
P0
−0.80
0.31
—— 该类需求共 4 项 ——
基本需求为其余两类需求的实现前提，
须在系统首轮部署中全部落地。
实施顺序：先行
期望需求
One-dimensional
P1
5项
满足度与满意度近似线性相关
盲区提示
P1
−0.68
0.76
速度警示
P1
−0.71
0.82
推荐速度提示
P1
−0.65
0.78
安全路径指引
P1
−0.73
0.85
分层信息呈现
P1
−0.62
0.75
实施顺序：次之
兴奋需求
Attractive
P2
5项
不满足不引发不满，满足则显著提升满意度
动态流量显示
P2
−0.15
0.74
社会规范可视化
P2
−0.12
0.68
听觉辅助提示
P2
−0.18
0.62
情感化设计元素
P2
−0.14
0.65
景观融合设计
P3
−0.11
0.61
实施顺序：增值
读图说明
不满意度系数 = −（基本+期望）/（兴奋+期望+基本+无差异）
满意度系数 = （兴奋+期望）/（兴奋+期望+基本+无差异）（见表34注）
需求间存在层级依赖：盲区提示与安全路径指引须以清晰的路权划分为前提，社会规范可视化与情感化设计亦以基本需求的满足为条件，故实施遵循“先基础后提升”的顺序。
图8 高校共享道路安全引导系统需求清单
需求项与系数取自表34《基于KANO模型的需求分类统计表》