## Slide 1: Arduino 编程语言基础
开源硬件与 AI 辅助编程 / 编程语言基础
从零读懂 Arduino 代码
湖北工业大学 · 工业设计学院
Notes: 这一讲把 Arduino 编程语言的基础单独拿出来讲：不追求一次学全，先能读懂套件里的代码。每个知识点都按“生活类比 → 最小写法 → 小例子 → 常见错误”的顺序展开。建议学生边听边在 Arduino IDE 里跟着敲。

## Slide 2: 这节课的学习路线
开始之前
6 个小站：前 5 站学语法，最后一站是写代码时随手翻的速查表。
01
程序的骨架
setup() 和 loop()
写代码的 6 条规则
02
变量与数据
变量、数据类型、常量
数组、运算符
03
和硬件对话
数字 / 模拟输入输出
时间、串口
04
让程序会做决定
if / else 判断
for / while 循环
05
把代码打包
自定义函数、map() 换算
库 #include
06
速查与排错
四类输入输出、语法速查
常见报错
Notes: 先给学生一张地图：6 个小站，前 5 站是语法，最后一站是随时翻的速查表。每一站都对应套件实验里马上会用到的东西，不讲用不到的语法。可以告诉学生：学完第 3 站就能自己点灯、读按键。

## Slide 3: 先打个比方：程序就是一份“菜谱”
开始之前
Arduino 是一个听话但很死板的小助手：你写什么，它就一步一步照着做。
程序就是写给 Arduino 的指令清单：
一行一句话，它从上往下照着做。
Arduino 用的是 C / C++ 语言。不用一下子全学会：
认识程序的骨架和十几个常用函数，
就能完成套件里的全部实验。
菜谱上写的
程序里写的
① 把灯打开
digitalWrite(13, HIGH);
② 等 1 秒
delay(1000);
③ 把灯关掉
digitalWrite(13, LOW);
一步一步照做
从上往下一行行执行，
不会跳步
只认英文标点
中文的 ；（）“”
它看不懂
分得清大小写
pinMode 对，写成
pinmode 它就不认识
不会猜你的意思
少一个分号，
它就“罢工”报错
Notes: 用“菜谱”打比方：程序就是一条条写清楚的步骤，Arduino 严格按顺序执行。强调它“听话但死板”：标点、大小写、拼写错一点都不行，这也是后面 6 条规则的由来。可以现场念一遍左边三行代码，让学生说出 LED 会怎样。Arduino 用的是 C / C++ 语言，但只要认识骨架和十几个常用函数，就能完成套件里的全部实验。

## Slide 4: 程序的骨架
程序的骨架
第 1 站
每个 Arduino 程序都长着同一副“骨架”：
setup() 负责开机准备，loop() 负责不停干活。
再记住 6 条书写规则，代码就不会被“退货”。
01
setup()
开机只做一次
02
loop()
一遍遍不停重复
03
书写规则
分号、括号、大小写
04
注释
写给人看的说明
Notes: 第 1 站只讲一件事：所有 Arduino 程序都长着同一副骨架。看懂 setup() 和 loop() 的分工，再记住 6 条书写规则，后面的代码就都能“对号入座”。

## Slide 5: 程序的骨架：setup() 和 loop()
程序的骨架
每个程序都至少有这两个函数：setup() 开机只做一次，loop() 做完又从头再来。
skeleton.ino
1
void setup() {
2
// 只运行一次：
3
// 设置引脚、打开串口……
4
}
5
6
void loop() {
7
// 反复运行，永不停止：
8
// 读传感器、控制输出……
9
}
void 表示“不交回结果”；
( ) 里放参数，{ } 里写要做的事；
两个函数都必须写，哪怕里面是空的。
通电 / 按复位键
setup() 只执行一次
像开店前的准备：
开灯、摆货、开收银机，只做一次
loop() 做完又从头开始
像营业时间：
一位客人接一位客人，不停地重复
loop() 跑完最后一行，马上回到第一行，永不停止
Notes: 用开店来类比：setup() 是开门前的准备，只做一次；loop() 是营业时间，一遍遍重复，直到断电。强调两个函数都必须写，哪怕里面是空的。可以让学生按一下板子上的复位键，观察程序会从 setup() 重新开始。

## Slide 6: 写代码的 6 条规则
程序的骨架
代码要让电脑看懂，规则比写作文严格得多——红框里的 3 条最容易出错。
01 每句话以分号结尾
pinMode(13, OUTPUT)
pinMode(13, OUTPUT);
漏了分号是最常见的错误
02 只用英文标点
int ledPin = 13；
int ledPin = 13;
写代码前切换到英文输入法
03 严格区分大小写
pinmode(13, output);
pinMode(13, OUTPUT);
OUTPUT、HIGH 都要大写
04 大括号成对出现
void loop() { … }
函数、if、for 的内容
都写在 { } 里
05 注释不会被执行
// 单行 /* 多行 */
注释是写给人看的说明，
Arduino 会跳过它
06 名字用英文字母
int ledPin = 13;
可以用字母、数字、下划线；
不能数字开头，不能用中文
Notes: 前三条（分号、英文标点、大小写）是新手报错的三大来源，红框卡片里打 ✗ 的写法都会编译失败。提醒学生写代码前先切换到英文输入法。原课件里“int 按钮状态 = digitalRead(2);”这类中文变量名只是为了说明意思，实际写代码要用英文名字，例如 buttonState。

## Slide 7: 变量与数据
变量与数据
第 2 站
程序要“记住”东西：传感器的读数、
计数器、开关状态……都放在变量里。
这一站认识变量、数据类型、常量和数组，
以及用来计算、比较的运算符。
01
变量
贴了标签的盒子
02
数据类型
盒子能装什么
03
常量与数组
不变的数、一排盒子
04
运算符
算一算、比一比
Notes: 第 2 站讲程序怎么“记东西”。变量就像贴了标签的盒子，数据类型决定盒子能装什么，运算符负责计算和比较。这里有两个大坑（整数除法、= 和 ==），一定要讲透。

## Slide 8: 变量：贴了标签的盒子
变量与数据
变量就是一个有名字的“盒子”：先说清楚装什么、叫什么，再往里放东西。
int count = 0; // 准备一个叫 count 的盒子，先放进 0
int
类型
装整数的盒子
count
名字
贴在盒子上的标签
= 0
放进去
把 0 放进盒子，
这叫“初始值”
;
结束
这句话说完了
盒子里的东西可以换
0
count
count = count + 1;
执行一次：0 变成 1
1
count
先声明，再使用
没写 int count; 就直接用 count，编译时会报错。
Notes: 把一句 int count = 0; 像产品爆炸图一样拆开：类型、名字、放进去的值、分号。强调“先声明，再使用”，以及变量里的值可以随时改变——count = count + 1 就是把盒子里的数加 1 再放回去。

## Slide 9: 数据类型：盒子能装什么
变量与数据
盒子的类型决定能放什么：整数用 int，小数用 float，文字用 String。
类型 | 存什么 | 范围 / 说明 | 写法示例 | 生活里的例子
int | 整数 | -32768 ～ 32767 | int value = 0; | 人数、楼层、传感器读数
long | 大整数 | 约 ±21 亿 | long t = 100000; | 很大的计数，比如毫秒数
float | 小数 | 约 6～7 位有效数字 | float voltage = 0.0; | 体温 36.5、电压 3.3
char | 一个字符 | 'A'、'9' | char inByte = 0; | 键盘上的一个键，比如 Y
String | 一串文字 | 可以拼接、比较 | String temp = ""; | 一句话、一个名字
bool | 真 / 假 | true、false | bool on = true; | 灯开着吗？是 / 否
byte | 0～255 的整数 | 占 1 个字节 | byte count = 0; | 亮度值、小计数
选盒子口诀：整数用 int，小数用 float，文字用 String，真假用 bool；数太大就换 long。
Notes: 套件实验里最常用的是 int 和 float，其次是 String、char、byte。提醒：int 最大只到 32767，超过就要用 long；有小数就用 float。millis() 的结果很大，要用 unsigned long 来装。

## Slide 10: 常量与数组
变量与数据
常量：起了名字、不会再变的数；数组：一个名字管一排编了号的盒子。
常量：不会变的数
像门牌号：起好名字、定下来，运行时不再改。
const int TrigPin = 2;
const：有类型的常量，程序运行时不能再改
#define RGB_RED 11
#define：编译前把名字直接替换成数字；
末尾不加分号，也不写等号
好处：名字比数字好懂；改接线只改一行
数组：一排编了号的储物柜
int led_array[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
2
[0]
3
[1]
4
[2]
5
[3]
6
[4]
7
[5]
8
[6]
9
[7]
编号（下标）从 0 开始：
led_array[0] 是 2，led_array[7] 是 9。
没有 led_array[8]：编号最大只到 7
配合 for 循环，几行代码就能控制 8 盏灯
Notes: 常量：起了名字就不再改。const 有类型、更安全；#define 是编译前的“查找替换”，末尾不加分号、不写等号（实验 2.3、2.17）。数组：一排编号的储物柜，编号从 0 开始，8 个柜子的编号是 0～7；配合 for 循环，几行代码就能控制 8 盏灯（实验 2.2）。

## Slide 11: 运算符：算一算、比一比
变量与数据
四类运算符：算术、赋值、比较、逻辑。比较和逻辑的结果只有“真”或“假”。
算术
+ - * / %
7 + 2
→ 9，加减乘除
7 / 2
→ 3，整数相除舍去小数
7 % 2
→ 1，取余数
赋值
= += -= ++ --
x = 5;
把 5 放进 x
x += 2;
等于 x = x + 2;
i++;
等于 i = i + 1;
比较
== != > < >= <=
value == LOW
判断是否相等
a != b
判断是否不相等
a >= b
判断是否大于或等于
逻辑
&& || !
a && b
两个都成立（并且）
a || b
至少一个成立（或者）
!a
取反（不是）
Notes: 四类运算符里，赋值和比较最容易混。x += 2 和 i++ 是“简写”，在循环里非常常见。逻辑运算可以用生活里的话来说：&& 是“并且”，|| 是“或者”，! 是“不是”——比如“带了钥匙 && 带了手机”才出门。

## Slide 12: 运算符的两个大坑
变量与数据
整数相除会把小数直接扔掉；判断“相等”要写两个等号。
坑 1：整数相除，小数没了
7 / 2 = 3
整数 ÷ 整数，小数部分被直接扔掉
7.0 / 2 = 3.5
只要有一个是小数，结果就保留小数
像分苹果：7 个分给 2 人，每人 3 个，
剩下的 1 个就是余数：7 % 2 = 1。
坑 2：= 和 == 不是一回事
if (value = LOW)
一个等号是“放进去”，不是比较
if (value == LOW)
两个等号才是“问一问：相等吗？”
记法：= 像把东西放进盒子；
== 像拿两样东西比一比，看是不是一样。
Notes: 第一个坑：两个整数相除，结果还是整数，小数直接扔掉，所以 7 / 2 = 3。电压换算时如果写 value / 1023，读数小于 1023 时结果总是 0，要写成 value / 1023.0 或先转成 float。第二个坑：if 里写一个等号是“赋值”，不是比较，编译器不一定报错，但结果会出错。

## Slide 13: 和硬件对话
和硬件对话
第 3 站
Arduino 用引脚“听”传感器、指挥 LED，
还能通过串口和电脑聊天。
这一站认识数字 / 模拟输入输出、
时间函数和串口。
01
数字信号
电灯开关：HIGH / LOW
02
模拟信号
调光旋钮：可以停在中间
03
时间
delay() / millis()
04
串口
Serial：和电脑聊天
Notes: 第 3 站开始和硬件打交道：引脚怎么输出、怎么读取，程序怎么等待，Arduino 怎么把数据发给电脑。这一站学完，就能做点灯、读按键、读旋钮这些最基础的实验。

## Slide 14: 数字信号 vs 模拟信号
和硬件对话
数字信号像电灯开关，只有开和关；模拟信号像调光旋钮，可以停在中间任何位置。
数字信号＝电灯开关
HIGH ≈ 5V 开
LOW = 0V 关
只有两种状态，没有中间值。
例子：按键按没按、LED 亮不亮。
模拟信号＝调光旋钮
0V
2.5V
5V
连续变化，可以停在中间任何位置。
例子：旋钮转到一半、光线有多亮。
Arduino UNO 板子上的引脚
数字 0～13
0
1
2
~3
4
~5
~6
7
8
~9
~10
~11
12
13
模拟 A0～A5
A0
A1
A2
A3
A4
A5
带 ~ 的引脚能输出 PWM（模拟输出）
Notes: 数字信号像电灯开关：只有开（HIGH，约 5V）和关（LOW，0V）。模拟信号像调光旋钮：可以停在中间任意位置。UNO 上 0～13 是数字引脚，其中带 ~ 的 6 个能输出 PWM；A0～A5 用来读模拟电压。0、1 号脚还兼做串口通信，初学时尽量不要占用。

## Slide 15: 数字输入输出
和硬件对话
先用 pinMode 说清楚“进”还是“出”，再用 digitalWrite 输出、digitalRead 读取。
pinMode(引脚, 模式);
pinMode(13, OUTPUT);
设置引脚是输入还是输出。模式：OUTPUT 输出、INPUT 输入、
INPUT_PULLUP 带上拉电阻的输入。
digitalWrite(引脚, 电平);
digitalWrite(13, HIGH);
让输出引脚输出 HIGH 或 LOW，例如开关 LED、有源蜂鸣器。
digitalRead(引脚)
int v = digitalRead(7);
读取输入引脚的电平，结果是 HIGH(1) 或 LOW(0)，
例如读按键、触摸、倾斜开关。
为什么“按下 = LOW”？
5V
电阻
按键
GND
Arduino 引脚
没按
引脚被电阻拉到 5V
HIGH
按下
引脚经按键接到 GND
LOW
if (digitalRead(pin) == LOW)
代码里这样写，意思是“被按下了”
Notes: 三个函数记一个顺序：先 pinMode 说明方向，再 digitalWrite 输出或 digitalRead 读取。右边解释“按下 = LOW”：平时电阻把引脚拉到 5V，就像弹簧把门拉住；按下按键，引脚直接接地变成 LOW。如果写 pinMode(pin, INPUT_PULLUP)，就是借用芯片里自带的上拉电阻，按键直接接在引脚和 GND 之间即可。

## Slide 16: 模拟输入输出
和硬件对话
读：把 0～5V 变成 0～1023；写：用 PWM 输出 0～255 的“中间亮度”。
analogRead(引脚)
0 ～ 1023
读取 A0～A5 上的电压：0V → 0，5V → 1023。
0V
2.5V
5V
0
≈512
1023
换算回电压：
电压 =
读数
1023
× 5V
int v = analogRead(A0);
analogWrite(引脚, 值)
0 ～ 255
用 PWM 输出“中间亮度”：0 全灭，255 全亮。
只有带 ~ 的 3、5、6、9、10、11 号脚能用。
analogWrite(9, 0)
全灭
analogWrite(9, 128)
约一半亮
analogWrite(9, 255)
全亮
PWM＝快速开关：一秒开关约 500 次，
每次“开”得越久，看起来越亮。
analogWrite(11, 128);
Notes: analogRead 把 0～5V 换成 0～1023 的数，换算回电压要除以 1023 再乘 5（实验 2.4、2.5、2.10、2.17、2.20）。analogWrite 并不是真的输出 2.5V，而是用 PWM 快速开关：开的时间占一半，看起来就是半亮。提醒只有带 ~ 的 3、5、6、9、10、11 号引脚能用 analogWrite（实验 2.3、2.5、2.20）。

## Slide 17: 时间：delay() 和 millis()
和硬件对话
Arduino 一秒能执行几十万条语句；要让动作“慢下来”，就得等一等，或者看看表。
闭上眼睛等
delay(毫秒)
delay(1000); // 等 1 秒
暂停一段时间。
1000 毫秒 = 1 秒。
等的时候什么也做不了。
更短的一眨眼
delayMicroseconds(微秒)
delayMicroseconds(10);
更短的等待。
1 毫秒 = 1000 微秒。
超声波测距要用到。
抬头看一眼表
millis()
unsigned long t = millis();
开机到现在过了多少毫秒。
不用 delay 也能计时，
属于进阶写法。
1 秒 = 1000 毫秒（ms）
1 毫秒 = 1000 微秒（µs）
delay 像闭眼等：这 1 秒里按键按了也不知道。
millis 像看表：到点了再做，中间还能干别的事。
Notes: delay 最简单，但等待的时候 Arduino 什么都做不了，按键按了也不知道。delayMicroseconds 用在需要极短时间的场合，比如超声波测距（实验 2.38）。millis 是进阶写法：不停地看表，到点了再做事，中间还能干别的。

## Slide 18: 串口 Serial：和电脑聊天的窗口
和硬件对话
串口是 Arduino 和电脑“聊天”的通道，最常用来打印数值、检查程序是否正常。
Arduino
电脑
print 发消息
read 收消息
USB 线
电脑上打开“串口监视器”，就能看到 Arduino 发来的消息。
怎样打开串口监视器
IDE 右上角的放大镜图标，
或菜单 工具 → 串口监视器。
函数 | 作用
Serial.begin(9600); | 打开串口 9600 是波特率（通信速度）
Serial.print(内容); | 发送文字或数值，不换行
Serial.println(内容); | 发送后换行
Serial.available() | 电脑发来了几个字符还没读
Serial.read() | 读出 1 个字符
波特率要一致：串口监视器右下角选的波特率，要和 Serial.begin() 里的一样，否则显示乱码。
Notes: 串口监视器是调试程序最好用的工具：看不到的数值，打印出来就看得到。强调 print 不换行、println 换行；available 和 read 用于电脑给 Arduino 发消息（实验 2.11）。波特率不一致是串口乱码最常见的原因。

## Slide 19: 示例：每秒打印一次计数
和硬件对话
开机先打个招呼，然后每过 1 秒报一次数——注意 print 和 println 的区别。
serial_demo.ino
1
int count = 0;
2
3
void setup() {
4
Serial.begin(9600); // 打开串口，波特率 9600
5
Serial.println("Hello!"); // 发送一行文字
6
}
7
8
void loop() {
9
count = count + 1; // 计数加 1
10
Serial.print("第 ");
11
Serial.print(count); // 打印变量的值
12
Serial.println(" 次循环");
13
delay(1000); // 等 1 秒
14
}
逐行看懂
第 4 行
在 setup() 里打开串口
第 5 行
开机先打印一行 Hello!
第 9 行
每循环一次，count 加 1
第 11 行
打印变量的值（数字）
第 12 行
println 打完才换行
Notes: 这是第一个完整的小程序：setup() 里打开串口、打招呼，loop() 里每秒计数一次。注意 count 声明在最上面，所以 loop() 每一圈都能接着上一次的数继续加。可以让学生先猜一猜串口里会出现什么，再看下一页。

## Slide 20: 运行结果：串口监视器里会看到什么
和硬件对话
print 不换行、println 打完才换行，所以三句话拼成了一行“第 1 次循环”。
串口监视器
9600 波特率
Hello!
第 1 次循环
第 2 次循环
第 3 次循环
第 4 次循环
第 5 次循环
第 6 次循环
第 7 次循环
第 8 次循环
第 9 次循环
第 10 次循环
三句 print，拼成一行
Serial.print("第 ");
Serial.print(count);
Serial.println(" 次循环");
第 1 次循环
↵ 最后一句换行
Hello! 只在 setup() 里打印一次，所以只出现一行
动手试一试
① 把 delay(1000) 改成 delay(200)：计数变快了
② 把第 12 行的 println 改成 print：计数全挤在一行
③ 把 9600 改成 115200，监视器不改：出现乱码
Notes: 对照代码看输出：Hello! 只出现一次（在 setup 里），“第 N 次循环”每秒一行（在 loop 里）。三句 print 拼成一行，是因为只有最后一句是 println。动手改一改，让学生体会每一处修改带来的变化。

## Slide 21: 让程序会做决定
让程序会做决定
第 4 站
到这里，程序还只会从头到尾照做。
这一站教它“看情况做事”（if / else）
和“重复做事”（for / while）。
几乎所有交互作品都离不开这两样。
01
if / else
岔路口：成立走这边
02
按键点灯
读按键 + if 判断
03
for / while
数着圈跑步
04
呼吸灯
for 循环 + PWM
Notes: 第 4 站让程序变“聪明”：会根据情况选择（if），会重复做事（for / while）。这两样是所有交互作品的核心——按下就亮、越近越响、依次点亮一排灯，都离不开它们。

## Slide 22: 条件判断 if / else：程序的岔路口
让程序会做决定
让程序“看情况做事”：条件成立走这条路，不成立走另一条。
像出门前看一眼天气
下雨了吗？
是
否
带上伞
if { … }
戴上墨镜
else { … }
继续出门
if / else 的写法
1
if (条件) {
2
// 条件成立时执行
3
} else if (条件2) {
4
// 条件2 成立时执行
5
} else {
6
// 都不成立时执行
7
}
条件写在 ( ) 里，要做的事写在 { } 里
判断相等用 ==（两个等号）
else if 和 else 都可以省略
条件常用比较运算符：== != > <
Notes: if 就像岔路口：条件成立走一条路，不成立走另一条。注意条件写在小括号里，要做的事写在大括号里，判断相等一定用两个等号。套件里的例子：实验 2.15 用 if (value == LOW) 判断按键；实验 2.17 用一串 else if 依次判断 6 个按键和 4 个方向；实验 2.32 条件成立时同时打开 RGB 灯和蜂鸣器。

## Slide 23: 示例：按下按键点亮 L 灯
让程序会做决定
按键接 2 号脚，按下时读到 LOW——读到 LOW 就开灯，否则关灯。
if_demo.ino
1
int buttonPin = 2; // 按键接 2 号引脚（按下读到 LOW）
2
int ledPin = 13; // 板载 L 灯
3
4
void setup() {
5
pinMode(buttonPin, INPUT);
6
pinMode(ledPin, OUTPUT);
7
}
8
9
void loop() {
10
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
11
digitalWrite(ledPin, HIGH); // 按下：开灯
12
} else {
13
digitalWrite(ledPin, LOW); // 松开：关灯
14
}
15
}
逐行看懂
第 1 行
按键接 2 号脚，按下读到 LOW
第 5 行
按键是输入：INPUT
第 10 行
读到 LOW＝按下了
第 11 行
条件成立：开灯
第 13 行
否则（松开）：关灯
动手试一试
把第 10 行的 LOW 改成 HIGH：灯的亮灭反过来了吗？
Notes: 这个例子把前面学的串起来：数字输入（按键）+ 数字输出（L 灯）+ if/else。按键模块按下时读到 LOW，所以条件写 == LOW。L 灯是板子上自带的、接在 13 号脚的小灯，不用接线就能看到效果。按键模块接线：S 接 2 号脚，V（或 +）接 5V，G（或 -）接 GND。

## Slide 24: 循环 for / while：重复的事交给它
让程序会做决定
for 像数着圈跑步：跑够圈数就停；while 像“只要……就一直……”。
for (
int i = 0
;
i < 8
;
i++
) { /* 要重复的事 */ }
1
2
3
1
int i = 0
开始：i 从 0 开始数
2
i < 8
条件：成立就继续跑
3
i++
每跑完一圈，i 加 1
一共跑 8 圈：i = 0、1、2……7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
i 变成 8 时，i < 8 不成立 → 停下
while：只要条件成立，就一直重复
while (Serial.available() > 0) {
inByte = Serial.read();
}
把串口里的
字符全部读完
Notes: for 的小括号里有三段：从几开始、什么时候继续、每圈怎么变，用分号隔开。“数着圈跑步”：i 是圈数，跑一圈加 1，i < 8 不成立就停下，所以一共 8 圈。while 只有条件，适合“不知道要重复几次”的情况；注意条件要有机会变成假，否则就停不下来。实验 2.2 用 for 依次点亮 8 盏灯，实验 2.3 用 i 从 0 数到 255 让颜色由暗变亮；实验 2.11 用 while 把串口里的字符全部读完。

## Slide 25: 示例：LED 呼吸灯
让程序会做决定
两个 for 循环：亮度从 0 慢慢加到 255，再从 255 慢慢减回 0，像在呼吸。
for_demo.ino
1
void setup() {
2
pinMode(9, OUTPUT);
3
}
4
5
void loop() {
6
for (int i = 0; i <= 255; i++) {
7
analogWrite(9, i); // 亮度逐渐增加
8
delay(10); // 每级停留 10 毫秒
9
}
10
for (int i = 255; i >= 0; i--) {
11
analogWrite(9, i); // 亮度逐渐减小
12
delay(10);
13
}
14
}
逐行看懂
第 2 行
9 号脚带 ~，可以用 analogWrite
第 6 行
i 从 0 增加到 255
第 7 行
亮度逐级增加
第 8 行
每级停 10 毫秒：256 级约 2.6 秒
第 10 行
i-- 每次减 1：亮度逐级减小
动手试一试
把两处 delay(10) 改成 delay(3)，
呼吸会变快吗？
Notes: 两个 for 循环一前一后：前一个 i 从 0 加到 255，亮度慢慢增加；后一个从 255 减到 0，亮度慢慢减小。256 级 × 10 毫秒约 2.6 秒，所以一呼一吸大约 5 秒。9 号脚必须是带 ~ 的 PWM 引脚，换成 8 号就不会有渐变效果。接线：LED 长脚串一个 220Ω 电阻接 9 号脚，短脚接 GND。

## Slide 26: 把代码打包
把代码打包
第 5 站
代码越写越长时，就要学会“打包”：
把常用动作写成自己的函数，
用 map() 做换算，
再直接用别人写好的“库”。
01
自定义函数
菜谱：写一次，随时用
02
blink 函数
参数不同，闪法不同
03
map()
换算尺：按比例换算
04
库 #include
给 Arduino 装扩展包
Notes: 第 5 站讲“打包”：把常用的一段代码起个名字（函数），用现成的换算工具（map），以及直接用别人写好的代码（库）。代码越写越长时，打包能让它更短、更好读。

## Slide 27: 自定义函数：把常用动作打包
把代码打包
把一段常用的代码打包、起个名字，以后一句话就能调用——就像一份菜谱。
函数＝一份菜谱
把做法写一次、起个名字，
以后喊一声名字就照着做。
参数就像“放几个鸡蛋”，每次可以不同。
好处：代码更短、更好读，
改一处就改了所有地方
函数可以写在 setup() / loop()
的前面，也可以写在后面
没有参数时写 ( ) 或 (void)，
例如 void led_flash(void)
定义一个函数
1
void setColor(int red, int green, int blue) {
2
analogWrite(11, red);
3
analogWrite(10, green);
4
analogWrite(9, blue);
5
}
1
2
3
1
void
不交回结果
2
setColor
函数的名字
3
(int red, …)
传进来的值（参数）
调用：
setColor(255, 0, 0); // 调用：红色
带返回值：
int add(int a, int b) { return a + b; }
int s = add(2, 3); // s 等于 5
Notes: 函数就像菜谱：写一次步骤，以后喊名字就能做；参数就是每次可以不一样的配料。读函数的第一行要看三样东西：返回类型、函数名、参数。需要函数交回结果时，把 void 换成 int 等类型，并用 return 把结果交回去，比如 add(2, 3) 的结果是 5。

## Slide 28: 示例：自己写一个 blink 函数（1/2）
把代码打包
先“定义”函数：说清楚闪几次、每次隔多久——这一步只是写好菜谱，还没开始做。
function_demo.ino
第 1–11 行
1
int ledPin = 13;
2
3
// 自己写一个函数：闪 times 次，每次间隔 ms 毫秒
4
void blink(int times, int ms) {
5
for (int i = 0; i < times; i++) {
6
digitalWrite(ledPin, HIGH);
7
delay(ms);
8
digitalWrite(ledPin, LOW);
9
delay(ms);
10
}
11
}
逐行看懂
第 3 行
// 开头是注释：说明这个函数做什么
第 4 行
两个参数：闪几次、间隔多久
第 5 行
参数当变量用：循环 times 圈
第 6–9 行
亮 → 等 → 灭 → 等，就是闪一下
定义 ≠ 执行：函数要在 loop() 里“调用”，
才会真的闪起来（见下一页）。
Notes: 这一页只是“定义”函数，相当于写好了菜谱，还没有开始做。times 和 ms 是两个参数，在函数里像普通变量一样使用。for 循环跑 times 圈，每圈亮一次、灭一次。

## Slide 29: 示例：自己写一个 blink 函数（2/2）
把代码打包
在 loop() 里调用：同一个函数，传不同的参数，就能快闪 3 下、慢闪 1 下。
function_demo.ino
第 12–22 行
12
13
void setup() {
14
pinMode(ledPin, OUTPUT);
15
}
16
17
void loop() {
18
blink(3, 150); // 快闪 3 下
19
delay(800);
20
blink(1, 600); // 慢闪 1 下
21
delay(800);
22
}
逐行看懂
第 14 行
开机时把 13 号脚设为输出
第 18 行
调用：快闪 3 下，每次 150 毫秒
第 20 行
换一组参数：慢闪 1 下
动手试一试 把第 18 行改成 blink(5, 80);
再加一行 blink(2, 1000); 看看节奏
Notes: loop() 里两次调用同一个函数，只是传的参数不同，就得到“快闪 3 下、慢闪 1 下”的节奏。这就是函数的好处：想改闪法，只改参数，不用重写四行代码。可以让学生用 blink 拼出一段求救信号（三短三长三短）。

## Slide 30: 数学函数与 map()：换算尺
把代码打包
map() 是传感器编程里最常用的“换算器”：把一个范围按比例换成另一个范围。
函数 | 作用
min(x, y) | 取较小值
max(x, y) | 取较大值
abs(x) | 绝对值
constrain(x, a, b) | 把 x 限制在 a～b 之间
pow(x, n) | x 的 n 次方
sq(x) | 平方
sqrt(x) | 开平方
random(a, b) | a～b-1 的随机整数
map()：按比例换算
map(值, 原最小, 原最大, 新最小, 新最大)
原范围
新范围
0
0
512
127
1023
255
map(512, 0, 1023, 0, 255) // → 127
实验 2.10（旋钮控制舵机）用 readValue / 4 粗略换算角度；
改成 map(readValue, 0, 1023, 0, 180) 就能让旋钮完整对应 0～180°。
Notes: map() 是传感器编程里最常用的换算器：把一个范围按比例换成另一个范围，就像比例尺。注意 map 只做整数运算，512 换算成 127.6 会被舍成 127。constrain 常和 map 搭配，保证结果不越界。

## Slide 31: 示例：旋钮调亮度（1/2）
把代码打包
电位器接 A0、LED 接 9 号 PWM 引脚；第 1–7 行先起名字、做准备。
map_demo.ino
第 1–7 行
1
int knob = A0; // 电位器接 A0
2
int led = 9; // LED 接 9 号（PWM 引脚）
3
4
void setup() {
5
pinMode(led, OUTPUT);
6
Serial.begin(9600);
7
}
实验目的
转动旋钮，LED 从灭到最亮连续变化；串口同时打印读数和亮度。
analogRead
map
constrain
analogWrite
逐行看懂
第 1 行
给 A0 起名 knob
第 2 行
给 9 号脚起名 led，它带 ~
第 5 行
LED 引脚设为输出
第 6 行
打开串口，用来看数值
Arduino | 元件
A0 | 电位器 中间脚
5V、GND | 电位器 两边脚
9 | LED 长脚（串 220Ω）
GND | LED 短脚
Notes: 先看实验卡和接线：电位器两边脚接 5V 和 GND，中间脚接 A0；LED 串一个 220Ω 电阻接 9 号脚，长脚是正极。第 1–7 行只是起名字和做准备：LED 引脚设为输出，打开串口。

## Slide 32: 示例：旋钮调亮度（2/2）
把代码打包
读旋钮 → 换算 → 限制范围 → 输出亮度 → 打印到串口，每 0.2 秒重复一次。
map_demo.ino
第 8–18 行
8
9
void loop() {
10
int val = analogRead(knob); // 0～1023
11
int light = map(val, 0, 1023, 0, 255); // 换算成 0～255
12
light = constrain(light, 0, 255); // 限制在范围内
13
analogWrite(led, light);
14
Serial.print(val);
15
Serial.print(" -> ");
16
Serial.println(light);
17
delay(200);
18
}
逐行看懂
第 10 行
读旋钮：0～1023
第 11 行
换算成亮度 0～255
第 12 行
保险起见限制范围
第 13 行
输出到 PWM 引脚
串口监视器
9600 波特率
0 -> 0
256 -> 63
512 -> 127
1023 -> 255
动手试一试 把 map 的最后两个数换成 255, 0：旋钮方向反过来
Notes: loop() 里四步：读旋钮、换算、限制范围、输出亮度，再把两个数打印出来。串口里“读数 -> 亮度”一行一行地出现，转旋钮时数字跟着变。动手题：把 map 的最后两个数换成 255, 0，旋钮方向就反过来了。

## Slide 33: 库 #include：给 Arduino 装“扩展包”
把代码打包
库是别人写好的代码：一句 #include 引入，就能直接控制舵机、显示屏这些复杂模块。
写法 | 能控制什么 | 从哪里来 | 套件实验
#include <Servo.h> | 舵机 | IDE 自带 | 2.10 2.11
#include <LiquidCrystal_I2C.h> | LCD1602 显示屏 | 需要安装 | 2.13 2.23
#include <Adafruit_NeoPixel.h> | WS2812 彩灯 | 需要安装 | 2.6
#include <dht11.h> | DHT11 温湿度 | 套件资料提供 | 2.23
#include <Wire.h> | I2C 通信 | IDE 自带 | 2.13
#include <SegmentDisplay.h> | 四位数码管 | 实验资料提供 | 原课件
1
在线安装
工具 → 管理库，搜索库名（如 LiquidCrystal I2C），点“安装”
2
压缩包安装
项目 → 导入库 → 添加 .ZIP 库，选择套件资料里的库文件
3
在代码里使用
开头写 #include，
再用“对象.函数()”来调用，
例如 lcd.print(…)
Notes: 库就像手机上的 App：装好以后，用一句 #include 引入，就能直接用它提供的功能。IDE 自带的库（Servo、Wire）不用安装；其他库用“管理库”在线安装，或者导入套件资料里的 .ZIP 文件。库的函数通常写成“对象.函数()”，例如 lcd.print()、myservo.write(90)。

## Slide 34: 速查：四类输入输出
速查与排错
套件里绝大多数模块都能归到这四类：先判断是哪一类，再套用对应的函数。
数字输出
digitalWrite(引脚, HIGH/LOW)
LED、有源蜂鸣器、RGB 单色
实验 2.1 2.2 2.15 2.18 2.19 2.25 2.27 2.32 2.33
数字输入
digitalRead(引脚)
按键、触摸、倾斜、磁簧、限位、红外避障
实验 2.15 2.17 2.19 2.25 2.27 2.32 2.33
模拟输入
analogRead(A0～A5)
电位器、光敏电阻、摇杆
实验 2.4 2.5 2.10 2.17 2.20
模拟输出（PWM）
analogWrite(引脚, 0～255)
LED 调光、RGB 混色
实验 2.3 2.5 2.20
Notes: 这张图基本覆盖了套件里所有模块：先判断模块属于哪一类，再用对应的函数。数字输出控制开关量，数字输入读开关量，模拟输入读连续变化的电压，PWM 输出“中间亮度”。舵机、LCD、彩灯、温湿度、超声波这些复杂一些的模块，通过库或特殊函数控制。

## Slide 35: 常用语法速查（1/2）
速查与排错
程序结构、变量、数字和模拟输入输出——写代码时忘了写法，就翻这一页。
程序结构
void setup() { }
只执行一次
void loop() { }
反复执行
// 注释
单行注释
/* … */
多行注释
变量
int a = 0;
整数
float v = 0.0;
小数
String s = "";
文字
const int P = 2;
常量
int arr[8] = {…};
数组
数字 IO
pinMode(p, OUTPUT / INPUT / INPUT_PULLUP);
digitalWrite(p, HIGH / LOW);
digitalRead(p)
→ HIGH / LOW
模拟 IO
analogRead(A0)
→ 0～1023
analogWrite(p, 0～255);
仅 3 5 6 9 10 11
Notes: 两页速查表可以打印出来贴在桌边。写代码时忘了写法，就来这里查，不用死记。重点提醒 analogWrite 只能用在 3、5、6、9、10、11 号引脚。

## Slide 36: 常用语法速查（2/2）
速查与排错
判断与循环、时间、串口、数学函数——四张卡片，覆盖套件实验里的常用写法。
判断与循环
if (条件) { } else if (条件) { } else { }
for (int i = 0; i < n; i++) { }
while (条件) { }
== != > < >= <= && || !
时间
delay(ms);
等待毫秒
delayMicroseconds(us);
等待微秒
millis()
开机后的毫秒数
pulseIn(p, HIGH)
高电平持续微秒数
串口
Serial.begin(9600);
打开串口
Serial.print(x);
打印，不换行
Serial.println(x);
打印后换行
Serial.available()
收到几个字符
Serial.read()
读出 1 个字符
数学
map(x, 0, 1023, 0, 255)
按比例换算
constrain(x, a, b)
限制在 a～b
min max abs
pow sq sqrt random(a, b)
Notes: 判断与循环、时间、串口、数学函数都在这一页。pulseIn 前面没有展开，它用来测量一个高电平持续了多少微秒，超声波测距会用到。

## Slide 37: 常见报错和排查
速查与排错
在 Arduino IDE 里，错误信息显示在窗口下方——先看是哪一行，再对照这张表。
报错信息 | 是什么意思 | 怎么改
expected ';' before … | 缺少分号 | 检查报错行的上一行末尾是否漏了 ;
was not declared in this scope | 名字没有定义 | 拼写或大小写写错（pinmode → pinMode），或变量没有先声明
expected '}' at end of input | 大括号不成对 | 数一数 { 和 } 是否一样多
stray '\357' in program | 出现中文标点 | 把中文的 ；（）“” 改成英文标点
No such file or directory | 缺少库 | 用“管理库”安装，或检查 #include 的名字
串口监视器乱码 | 波特率不一致 | 监视器右下角的波特率要和 Serial.begin() 里的一样
上传失败 / 找不到端口 | 端口没选对 | 工具 → 端口，选择带 Arduino 字样的 COM 口
看不懂报错？先看最上面那一条——后面的报错，常常是被第一条连累的。
Notes: 编译报错别慌：先看最上面的第一条，它会告诉你出错的行号。最常见的就是表里前四条：漏分号、拼写或大小写、括号不成对、中文标点。上传失败多半是端口没选对，串口乱码多半是波特率不一致。

## Slide 38: 先让它跑起来，再让它变得有趣。
改一个数字、换一个引脚、加一个 if——每一次修改，都是在设计一件会动的作品。
Notes: 总结：先让程序跑起来，再一点点改，每次只改一处，观察变化。下一步就可以进入套件实验，把这些语法用到真实的电路里。